KOMBINAT 50-50.2

Установка для производства животноводческих комбикормов

Производительностью от 4.000 до 5.000 кг/ч

KOMBINAT 50-50.2 является установкой, специально созданной для непрерывного производства животноводческих комбикормов, он позволяет перемалывать и перемешивать различные типы зерновых, таких как пшеница, кукуруза, ячмень, овес и др., если их влажность менее 15%. Установка выполнена таким образом, чтобы избегать образования пыли на этапах обработки. Кроме того, при помощи специального бункера, можно добавлять к перемолотому зерну все премиксы, необходимые для получения желаемого качества комбикорма.

Установка позволяет производить комбикорма различной гранулометрии и перемалывать различные смеси зерновых, потому ее производительность меняется от 4.000 кг/ч до 5.000 кг/ч в зависимости от производимого типа комбикорма.

Установка в основном состоит из блоков:

- 2 бункера с двойным приемным отсеком для перемалываемого зерна. Объем каждого отсека составляет около 18,00 м³, в комплекте: экстрактор-дозатор с электронным контролем для подачи зерна на дробилку, 2 датчика минимального и максимального уровней, крышка для герметичного закрытия для избежания проникновения пыли;

- Бункер с одинарным приемным отсеком для трудноэкстрактируемых компонентов объемом около 18 м³. В составе: 2 экстрактора-дозатора с электронным контролем для подачи зерна на дробилку, 2 датчика минимального и максимального уровней, крышка для герметичного закрытия для избежания проникновения пыли, в комплекте с соединением для подачи;

- Перемешивающий конвейер. Помимо подачи зерна на дробилку перемешивает различные зерновые перед помолом;

- Молотковые дробилки в комплекте с конвейером, питающим миксер;

- Канальный шнековый конвейер модели 200/06, собирает перемолотое зерно с дробилки и, в свою очередь, подает его на два вертикальных миксера, в комплекте с двумя разгрузочными емкостями, одна из которых оснащена заслонкой с электрическим приводом;

- 2 вертикальных миксера модели A 5000. Каждый из них имеет в составе: установка для программирования, взвешивания различных ингредиентов, входящих в состав комбикорма, и сохранения рецептов, бункер для загрузки различных зерновых, перемолотых дробилкой и премиксов, необходимых для составления производимого типа комбикорма, а также электродвигатель для трансмиссии;

- Канальный шнековый конвейер модели 200/04, служит для сбора комбикорма из разгрузочного желоба миксеров. Имеется подготовка к соединению со следующим конвейером для подачи, синхронизированной с работой взвешивающего устройства или разгрузкой россыпью. Служит также для максимального подъема комбикорма до 4,00 м от уровня земли. (Клиент должен подтвердить высоту на этапе подтверждения заказа). По умолчанию 3,5 м.

- Панель управления в комплекте с PLC.

Технические характеристики Kombinat 50-50.2

# Основные

- Длина: 			около 12.200 мм;

- Ширина: 			около 11.650 мм;

- Высота: 			около 6.250 мм;

- Электрическое питание: 	380 В / 50 Гц

- Установленная электрическая мощность: 	76 кВт.

- По запросу можно поставить электрическую установку и для других значений  напряжения питания.

# 2 бункера для зерна с двойным приемным отсеком.

Выполнены из стальных профилей, соединенных между собой при помощи электросварки и панелей, соединенных между собой болтами. Покрыты эпоксидным лаком и высушены в печи. Объем каждого отсека около 18,00 м³. Каждый бункер имеет следующие характеристики:

- Размеры: 2100 x 4150 x высота 6250 мм;

- Крышка для герметичного закрытия, в комплекте с соединениями для подачи зерна;

- Емкость каждого приемного отсека: около 18 м³;

- Датчики минимального и максимального уровня для каждого отсека;

- Объемный экстрактор с электронным контролем для каждого отсека, его характеристики:

- Двигатель: 1.1 кВт

- Диаметр шнека: 150 мм.

# Бункер с одинарным приемным отсеком для трудноэкстрактируемых компонентов.

Выполнен из стальных профилей, соединенных между собой при помощи электросварки и панелей, соединенных между собой болтами. Покрыт эпоксидным лаком и высушен в печи. Объем около 18 м³, имеет следующие характеристики:

- Размеры бункера: 2100 x 2100 x высота 6250 мм;

- Крышка для герметичного закрытия, в комплекте с соединениями для подачи зерна;

- Объем: около 18 м³;

- 2 объемных экстрактора с электронным контролем. Каждый из них имеет следующие характеристики:

- Двигатель: 1.5 кВт;

- Диаметр шнека: 150 мм.

# Конвейер для подачи зерна на дробилку

В составе:

- канальный шнековый конвейер модели 200/12, собирает различные зерновые и муку с разгрузочного желоба объемных экстракторов и подает их на второй вертикальный конвейер для загрузки дробилки. В составе:

- опорные ножки для крепления на полу;

- промежуточные суппорты с автоматической смазкой;

- крышка для осмотра;

- подготовка для соединения с вертикальным конвейером;

- мотор-редуктор для трансмиссии (2,2 кВт).

-	вертикальный шнековый конвейер модели 200/02. Собирает различные зерновые с предыдущего конвейера и подает их на дробилку. В составе:

- соединение для подачи;

- инспекционное окошко для очистки;

- разгрузочный желоб, предназначенный для подачи зерна на дробилку;

- мотор-редуктор для трансмиссии (2,2 кВт).

# Молотковая дробилка

Выполнена из стальных профилей, особым образом структурированных и соединенных между собой при помощи электросварки, покрыт специальным лаком, высушенным в печи. В составе:

- крыльчатка с 72 стальными молотками для помола

- 4 стальных сита с различными отверстиями для получения различной гранулометрии перемолотого зерна;

- бункер для сбора перемолотого продукта

- фильтр для декантации пыли

- конвейер для загрузки миксера.

Технические данные:

- Размеры: 2100x820x1760 мм;

- Производительность по помолу: 4.000 ÷ 5.000 кг/ч в зависимости от типа зерна и от используемого сита;

- Крыльчатка дробилки с 72 молотками;

- Двигатель: 37 кВт;

- Скорость вращения: 2850 оборотов в минуту;

- Шнек для выгрузки перемолотого зерна;

- Размеры отверстий перемалывающего сита:	Ø 3, 5, 8, 10 мм. (стандартная поставка)

Ø 2, 4, 6, 7, 12, 14 мм.  (по запросу)

# Конвейер для загрузки миксера

Канальный шнековый конвейер модели 200/06 для подачи зерна на миксеры. Собирает муку с предыдущего конвейера и питает миксеры. В комплекте:

- Опорные ножки и хомуты для фиксации на миксерах;

- промежуточные суппорты с автоматической смазкой;

- 2 разгрузочные емкости, одна из которых оснащена заслонкой с ручным контролем;

- крышка для осмотра;

- 2 подготовки к соединению с миксерами;

- мотор-редуктор для передачи (2,2 кВт).

# 2 вертикальных миксера

Перемешивают различные типы зерна, перемолотого дробилкой, и при помощи специального загрузочного бункера позволяют добавлять различные типы премиксов на этапе перемешивания: минеральные соли, ядра, отруби, соевую муку и т.д. Каждый имеет в комплекте:

- Установка программирования, взвешивания различных ингредиентов, входящих в состав комбикорма, и сохранение рецептов;

- Бункер для загрузки различных зерновых, перемолотых дробилкой, и премиксов, необходимых для формирования производимого типа комбикорма;

- Электродвигатель для передачи на 9,2 кВт.

Технические данные каждого миксера:

- Размеры: 2200 x 2200 x 4750 мм;

- Объем 12,1 м³ (около 5000 кг);

- Среднее время перемешивания: 15 - 20 мин.

# Конвейер для разгрузки миксеров

Канальный шнековый конвейер модели 200/04 для разгрузки миксеров. Собирает муку с разгрузочного желоба каждого отдельного миксера и подает ее на второй конвейер. В комплекте:

- Опорные ножки и хомуты для фиксации на миксерах;

- промежуточные суппорты с автоматической смазкой;

- 2 соединения с разгрузочными желобами миксеров;

- крышка для осмотра;

- подготовки к соединению со вторым конвейером;

- мотор-редуктор для передачи (2,2 кВт).

- Вертикальный или наклонный шнековый конвейер

Собирает комбикорм с разгрузочного желоба предыдущего конвейера и поднимает продукт на высоту, требуемую клиентом Максимально до 4,00 м от земли. Служит для подъема продукта для погрузки насыпью или для подачи продукта на упаковочное устройство. (Запрос возможности подъема на большую высоту, только при наличии Норий, поставляемых опционально). В комплекте:

- Двигатель: 2,2 кВт;

- Диаметр шнека: 200 мм;

- Хомуты и соединения для фиксации.

# Панель управления

Данный блок позволяет контролировать корректность работы установки и всех этапов производства комбикорма. В составе:

- Главный выключатель

- Аварийная кнопка

- Кнопки управления “пуска” и “останова” различных потребителей

- Световые индикаторы для оповещения о возможных поломках

- Автоматические магнитно-термические выключатели для контроля различных агрегатов

- Дисплей для контроля потребления электроэнергии двигателем дробилки

- PLC для управления всей установкой с визуализацией количества выгружаемого продукта в час и контролем количества обработанного продукта, с возможностью запоминания до 20 типов зерновых с различным удельным весом. Контроль различных опций на языках: русский, итальянский, французский, английский, немецкий и испанский.

- Селектор для включения и выключения работы дробилки

- Блокировка дверцы с комплектом ключей

Технические данные:

- Модель: щит с подставкой.

Размеры:

- Ширина: 600 мм

- Глубина: 400 мм

- Высота: 1100 мм.

опционально:

Металлический бункер для приема продукта. Создан из панелей оцинкованной стали соответствующей толщины.

Стальная решетка – покрытие приемной ямы, площадь 10 м2. В комплекте с модульными оцинкованными панелями (2,5 x 1 м), в комплекте с обвязочными угольниками(50x50x5 мм).

Нория модели E 3M/08, выполнена согласно действующим нормативам, с возможностью транспортировки 50 тонн в час муки удельным весом 0,78 тонн/м³. Имеет следующие технические характеристики:

    - структура из лакированного металла: снаружи покрыта лаком цвета слоновой кости, в то время как все соединительные части – пищевым лаком

    - общая высота около 8,00 м

    - несущий ремень ковша типа E. SAMPLA;

    - торец округлого типа;

    - запускной металлический лист на торце;

    - верхние и нижние суппорты типа INA;

    - расширенная выгрузка;

    - шкив на опоре на перекладинах;

    - заслонка на опоре на прокладке;

    - двигатель реализован на маятниковом редукторе, мотор на 3 кВт, и окончательная передача производится на ремне с защитным картером;

-	выносная площадка для нории размером 2.000x2.000 мм и высотой 1.000 мм, в комплекте c растаптывающей поверхностью. В конструкции: часть из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира, часть из металлических листов из оцинкованной стали горячим методом. В наличии весь комплект из стремян и болтов для монтажа;

- 	сеточная лестница, обеспечена зашитой, построена из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира. В наличии весь комплект стремян и болтов для монтажа;

-	трубопровод для выгрузки перемещенного продукта.

Принадлежности для конвейера по запросу:

- Труба оцинкованная методом Сендзимира диаметром 200.

- Дополнительная высота.

- Двухходовой моторизированный разветвительный клапан

- Заслонка для зубчатой рейки над отверстием с ручным управлением

- Скобы для анкерного крепления

Нория модели E 2M/09, выполнена согласно действующим нормативам, с возможностью транспортировки 25 тонн в час муки удельным весом 0,6 тонн/м³. Имеет следующие технические характеристики:

- структура из лакированного металла: снаружи покрыта лаком цвета слоновой кости, в то время как все соединительные части – пищевым лаком

- общая высота около 9,00 м

- несущий ремень ковша типа E. SAMPLA;

- торец округлого типа;

- запускной металлический лист на торце;

- верхние и нижние суппорты типа INA;

- расширенная выгрузка;

- шкив на опоре на перекладинах;

- заслонка на опоре на прокладке;

- двигатель реализован на маятниковом редукторе, мотор на 3 кВт, и окончательная передача производится на ремне с защитным картером;

-	выносная площадка для нории размером 2.000x2.000 мм и высотой 1.000 мм, в комплекте c растаптывающей поверхностью. В конструкции: часть из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира, часть из металлических листов из оцинкованной стали горячим методом. В наличии весь комплект из стремян и болтов для монтажа;

- 	сеточная лестница, обеспечена зашитой, построена из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира. В наличии весь комплект стремян и болтов для монтажа;

-	трубопровод для выгрузки перемещенного продукта.

Нория модели E 1M/08. Выполнена согласно действующим нормативам, с возможностью транспортировки 10 тонн в час муки удельным весом 0,6 тонн/м³. Имеет следующие технические характеристики:

- структура из лакированного металла: снаружи покрыта лаком цвета слоновой кости, в то время как все соединительные части – пищевым лаком

- общая высота около 9,00 м

- несущий ремень ковша типа E. SAMPLA;

- торец округлого типа;

- запускной металлический лист на торце;

- верхние и нижние суппорты типа INA;

- расширенная выгрузка;

- шкив на опоре на перекладинах;

- заслонка на опоре на прокладке;

- двигатель реализован на маятниковом редукторе, мотор на 2 кВт, и окончательная передача производится на ремне с защитным картером;

-	выносная площадка для нории размером 2.000x2.000 мм и высотой 1.000 мм, в комплекте c растаптывающей поверхностью. В конструкции: часть из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира, часть из металлических листов из оцинкованной стали горячим методом. В наличии весь комплект из стремян и болтов для монтажа;

- 	сеточная лестница, обеспечена зашитой, построена из металлических листов из оцинкованной стали методом Сендзимира. В наличии весь комплект стремян и болтов для монтажа;

-	трубопровод для выгрузки перемещенного продукта.

Канальный шнековый конвейер модели 200/12 для подачи продукта на уравнительный бункер.

Получает различные зерновые из внешнего хранилища и подает его в каждый отдельный уравнительный отсек. В комплекте:

-	опорные ножки, предназначенные для фиксирования на уравнительных бункерах. (Только для уравнительного бункера без взвешивающего устройства);

- промежуточные суппорты с автоматической смазкой;

-	крышка для осмотра;

-	6 разгрузочных емкостей с заслонкой с электрическим контролем для управления загрузкой каждого отдельного отсека;

-	мотор-редуктор для трансмиссии.

Принадлежности для подающего конвейера:

-	Стоимость каждого дополнительного метра конвейера, питающего уравнительные бункеры.

Принадлежности для подающего конвейера, когда уравнительные бункеры снабжены устройством контроля и взвешивания зерна:

- хомуты для поддержки конвейера на фиксации на стенках. (Рекомендуется по одному приблизительно на каждые 4 метра).

- хомуты для фиксации на балке. (Рекомендуется по одному приблизительно на каждые 4 метра).

Дополнительный бункер для зерна с двойным приемным отсеком, объем каждого около 18 м³. В комплекте с экстраторами-дозаторами с электронным контролем и датчиками минимального и максимального уровней.

Дополнительный бункер для зерна с одинарным приемным отсеком, объем каждого около 18 м³. В комплекте с экстраторами-дозаторами с электронным контролем и датчиками минимального и максимального уровней;

Дополнительный бункер для трудноэкстрактируемых компонентов с двойным приемным отсеком, объем каждого около 18 м³. В комплекте с экстраторами-дозаторами с электронным контролем и датчиками минимального и максимального уровней;

Дополнительный бункер для трудноэкстрактируемых компонентов с одинарным приемным отсеком, объем каждого около 18 м³. В комплекте с экстраторами-дозаторами с электронным контролем и датчиками минимального и максимального уровней;

Электронное устройство взвешивания для вертикальных миксеров. Служит для контроля за различными продуктами, входящими в состав рецепта производимого комбикорма. В комплекте: 3 отсека для взвешивания; панель управления весом различных продуктов, входящих в состав комбикорма, задания веса различных продуктов, управления и сохранения различных формул и рецептов.

Электронное устройство взвешивания для каждого из уравнительных бункеров для зерна или муки. В комплекте: 4 отсека взвешивания с непрерывным контролем выгружаемого продукта, панель для программирования, управления и сохранения различных формул и рецептов.

Устройство непрерывного взвешивания зерна серии FWT. В основном состоит из блоков:

- 	03 взвешивающие секции на изгибе, расположенные на 120°, для прямой фиксации взвешивающей емкости;

- 	Заслона для подачи с Двойным Спуском (Предварительная обработка/ Окончательная обработка) для Гранулированных Продуктов, или заслонка для подачи с Одинарным спуском (Предварительная обработка)  для мучнистых продуктов;

- 	Пневматическое Устройство на борте машины с группой Фильтр/Регулятор на 1/ 4”;

- 	Электрическая панель управления в жестяном корпусе, в комплекте с Кнопочной панелью управления, расположенной на передней части этого блока, и электронной установкой для Взвешивания типа TRIA/270, Характеристики:

* 	Возможность установки  SET / PRESET;

* 	Визуальное отображение веса, полученного от предыдущего взвешивания;

* 	Визуальное отображение веса, полученного от взвешивающего устройства в данный момент;

* 	Часовая производительность Взвешивающего устройства;

* 	Визуальное отображение Общего Веса после Последней перезагрузки;

* 	Возможность Последовательного соединения линии RS 485 с внешним Компьютером;

** 	Каждое взвешивающее устройство снабжено собственным Бункером для выгрузки и собственным индикатором уровня на бункере для контроля Уровня продукта.

- Взвешивающее устройство модели FWT/180. Часовая производительность по взвешиванию около 36 тонн/ч:

Уравнительный бункер для подачи зерна на дробилку /дробилки. В составе:

- Каркас для поддержки бункера, состоит из стальных панелей, соединенных между собой при помощи электросварки и покрытых лаком;

- Уравнительный бункер, состоит из панелей из металлических листов, особым образом структурированных, покрытых специальным эпоксидным лаком и соединенных между собой болтами;

- двойной или одинарный объемный экстрактор для подачи зерна на одну или несколько дробилок;

- датчик максимального уровня;

- датчик минимального уровня.

Шнек для выгрузки комбикорма с высоты до 4 метров

# Устройство взвешивания и расфасовки модели PE01. Служит для упаковки мешков с открытой горловиной по 25 – 50 кг. Контроль взвешивания осуществляется при помощи электронных весов, которые останавливают наполнение мешка в тот момент, когда достигается заданный вес.

Технические данные:

- Размеры: 1130 x 1430 x 2905 мм;

- Вместимость мешков: 25 – 50 кг;

- Производительность: 60-80 мешков / час.

Питание:

- Электричество 380 В. 50 Гц;

- Установленная мощность 2,2 кВт;

- Рабочее давление 6 бар.

# Устройство взвешивания и расфасовки модели TTE25-50. Служит для упаковки мешков с открытой горловиной по 25 – 50 кг. Контроль взвешивания осуществляется при помощи электронных весов, которые останавливают наполнение мешка в тот момент, когда достигается заданный вес.

Технические данные:

- Размеры: 1130 x 1430 x 2905 мм;

- Вместимость мешков: 25 – 50 кг;

- Производительность: 180-240 мешков / час.

Питание:

- Электричество 380 В. 50 Гц;

- Установленная мощность 2,2 кВт;

- Рабочее давление 6 бар.

Лента конвейера для выгрузки заполненных мешков. Характеристики:

- длина 4 м;

- ширина ленты 400 мм;

- мотор-редуктор 0,55 кВт;

- ножки для установки уровня;

- ведущие боковые заслонки для перемещения мешков.

Ручная швейная машина в комплекте с балансиром, имеющим подвесное приспособление.

Полуавтоматическая мешкозашивочная линия модели LC/NT, служит для зашивания мешков с открытой горловиной из бумаги, рафии, полипропилена, юты, хлопка и полиэтилена. В составе:

- моторизированный блок опоры для регулирования высоты швейной машины в соответствии с различными высотами мешков;

- блок опоры швейной машины;

- швейная машина модели MA-100 (Fischbein);

- панель управления, оснащена всеми приводами к различным потребителям для обеспечения корректной работы линии.

Бункер-распределитель для добавок, служит для внесения добавок к перемолотому зерну для получения различных рецептов комбикормов, объем бункера около 0,5 м³. В составе:

- экстактор-дозатор с электронным контролем;

- крышка бункера

- площадка для обслуживания.

Бункер-распределитель для микроингредиентов с электронным контролем. Объем бункера около 40 л.  В составе:

- экстактор-дозатор с электронным контролем;

- инспекционное окошко для очистки;

- крышка бункера

- дозатор с электронным контролем.